## Slide 1
数字电子技术
期末复习

## Slide 2
一、题型及分数
选择题（10题，每题2分，共20分）
简答题（ 4题，每题6分，共24分）
函数化简（ 1题，每题10分，共10分）
简单分析设计题（2题，10分+16分，共26分）
综合分析题（1题，共20分）
第3,6,7章，加起来不超过4分。 第8章，有个简答题

## Slide 3
19周周一（2025年6月30日）（9:30-11:30）
带上尺
二、考试时间安排

## Slide 4
三、复习

## Slide 5
第1章 数制和码制
十进制数和二进制数之间的转换
二进制数与八进制和十六进制数之间的转换
举例：
(46.125)10= ( 101110.001 )2 =( 56.1 )8=( 2E.2 )16
练习：
1、(28.25)10= ( )2= ( )16
2、(11111111.11)2=( )10=( )8

## Slide 6
第1章 数制和码制
十进制代码 (二-十进制代码) (BCD码)，是用4位二进制数来表示1位十进制数中的0，1，2，3，4，5，6，7，8，9十个数码
常见的几种十进制代码
十进制数 | 有权码 |  |  | 无权码 | 
 | 8421码 | 2421码 | 5211码 | 余3码 | 余3循环码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0010
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100 | 0110
2 | 0010 | 0010 | 0100 | 0101 | 0111
3 | 0011 | 0011 | 0101 | 0110 | 0101
4 | 0100 | 0100 | 0111 | 0111 | 0100
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000 | 1100
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1001 | 1101
7 | 0111 | 1101 | 1100 | 1010 | 1111
8 | 1000 | 1110 | 1101 | 1011 | 1110
9 | 1001 | 1111 | 1111 | 1100 | 1010
8421码表示的十进制数65，写成 (0110 0101)8421。

## Slide 7
第1章 数制和码制
原码、反码、补码的表示方法
举例：若用8位二进制表示一个数
+11的原码为 00001011，-11的原码是 10001011；
+11的反码为 00001011，-11的反码是 11110100；
+11的补码为 00001011，-11的补码是 11110101；

## Slide 8
熟悉基本逻辑运算
掌握逻辑代数的基本公式和常用公式
逻辑函数的表示方法及相互转换：真值表、逻辑函数式、逻辑电路图、波形图、卡诺图
最小项、逻辑函数最小项之和的标准形式
逻辑函数化简：公式化简法、卡诺图化简法
第2章 逻辑代数基础

## Slide 9
第2章 逻辑代数基础
表2.2.1给出了逻辑代数的基本定律。
给出了变量与常量间、变量与变量之间的运算规则。

## Slide 10
最小项
第2章 逻辑代数基础
最小项的定义：在n变量逻辑函数中，若m为包含n个因子的乘积项(与项)，而且这n个变量都以原变量或反变量的形式在m 中出现，且仅出现一次，则这个乘积项m称为该函数的一个标准乘积项，通常称为最小项。
n个变量可组成 2n个最小项，可记为m0～m2n-1 。
4变量可组成 16个最小项：
最小项的性质:
① 任意一个最小项，只有一组变量取值使其值为1。
例如：对于最小项m0=A’B’C’D’，只有0000的取值可使其值为1.
② 全部最小项的和必为1。
③ 任意两个不同的最小项的乘积必为0。
④ 具有相邻性的两个最小项可以合并并消去一对因子。
3变量可组成 8个最小项：

## Slide 11
逻辑函数的化简
1、公式法化简法
第2章 逻辑代数基础
举例：用公式法化简逻辑函数
2、卡诺图化简法
掌握卡诺图化简逻辑函数的方法，会处理无关项。

## Slide 12
举例：化简逻辑函数
已知约束条件为：
（题目也可写成：化简逻辑函数
Y(A,B,C,D) = å m (1,7,8) + å d (3,5,9,10,12,14,15) ）

## Slide 13
举例：化简逻辑函数
举例：化简逻辑函数

## Slide 14
第3章 集成逻辑门电路
TTL集成逻辑门电路，特殊门电路的功能：
集电极开路门(OC门)、三态门(TS门)
集电极开路门（OC门）
两个或两个以上门电路的输出端直接连接——线与
三态门（TS门）
高电平、低电平、高阻 3种状态
使能控制可分为高电平有效或低电平有效总线传输

## Slide 15
第3章 集成逻辑门电路
CMOS集成逻辑门电路，三种特殊门电路的功能及逻辑符号：
漏极开路门(OD门)、三态门(TS门)、CMOS传输门
漏极开路门（OD门）
两个或两个以上门电路的输出端直接连接——线与
三态门（TS门）
高电平、低电平、高阻 3种状态
使能控制可分为高电平有效或低电平有效总线传输
CMOS传输门
传输门TG（ Transmission Gate）是一个理想的双向开关，可传输模拟信号，也可传输数字信号。
C、C’为互补控制信号：
C=1，C’=0时，传输门开通
C=0，C’=1时，传输门关闭
传输门的输出端和输入端可互换。

## Slide 16
第3章 集成逻辑门电路
门电路多余输入端的处理方法
举例：如何分别由与非门、或非门、异或门接成非门？
答：
与非门输入端并联或多余的脚接高电平；
或非门多余的脚接低电平；
异或门多余的脚接高电平。
以二输入与非门为例进行分析：
Y=(AB)’
当B=1或B=A时，Y=A’
所以与非门接成非门，多余端应接高电平或输入端并接。

## Slide 17
第4章 组合逻辑电路
概念
组合逻辑电路：电路在任一时刻输出仅取决于该时刻的输入，而与电路原来的状态无关。
电路结构特点：只有门电路，不含存储（记忆）单元。
组合逻辑电路的分析方法
分析步骤：
1.由图写出逻辑函数式，并作适当化简；
注意：写逻辑函数式时从输入到输出逐级写出。
2.由函数式列出真值表；
3.根据真值表说明电路功能。

## Slide 18
第4章 组合逻辑电路
组合逻辑电路的设计方法
设计步骤：
1.逻辑抽象：
  (1)设定变量--根据因果关系确定输入、输出变量；
  (2)状态赋值：定义逻辑状态的含意。
  (3)列出真值表
2.由真值表写出逻辑函数式
3.选定器件的类型：可选用小规模门电路，中规模常用组合逻辑器件或可编程逻辑器件。
4.函数化简或变换式
(1)用门电路进行设计：从真值表----卡诺图/公式法化简。
(2)用中规模常用组合电路设计：把函数式变换为与所用器件函数式相似的形式。
5.画出逻辑图

## Slide 19
举例：设计一个能用楼上、楼下的开关独立控制楼梯上的路灯的逻辑电路，使之在上楼前，用楼下开关打开电灯，上楼后，用楼上开关关灭电灯；或者在下楼前，用楼上开关打开电灯，下楼后，用楼下开关关灭电灯。
解：设楼上开关为S0，楼下开关为S1，灯泡为F。
设S0、S1闭合时为1，断开时为0；灯亮时F为1，灯灭时F为0。
分析：首先假设开关初始状态都为断开状态，此时灯灭，然后按照实际使用情况可知，只要有一个开关闭合，灯都会亮，如果有两个开关闭合，灯会灭。
（扩展：对于多处开关独立控制同一盏灯的控制电路，在假设开关初始状态都为断开状态，此时灯灭，然后有奇数个开关闭合时灯亮，有偶数个开关闭合时灯灭。）
根据分析的逻辑关系可得真值表：
写出逻辑函数式：
F=S0’S1+S0S1’=S0 ⊕S1
若用门电路实现，电路图如下：
（也可使用译码器或数据选择器来实现，具体步骤见后面的内容。）

## Slide 20
加法器
2n个输入中选1个进行输出，
亦可实现逻辑函数（配合合适的门电路）
常用
组合
逻辑
电路
模块
编码器
数据选择器
数值比较器
译码器
例如74283是一个超前进位的4位加法器
n-2n译码器，可以输出关于输入的全部的最小项的非 2-4、3-8、4-16、4-10
模型“译码器+合适的与非门”可实现逻辑函数
2n-n编码器，2n个状态对应n位编码
比较2个n位二进制数的大小
（对于典型芯片要熟悉输入输出端情况、基本功能、能看懂功能表）

## Slide 21: 典型组合逻辑电路芯片
8线-3线优先编码器74148
8线-3线优先编码器74148功能表
1、编码器
编码就是把输入的每一个高、低电平信号，编成一个对应的二进制代码。
编码器就是具有编码功能的逻辑电路
优先编码器：几个输入信号同时出现时，只对优先权最高的一个进行编码。

## Slide 22: 典型组合逻辑电路芯片
2、译码器
译码是编码的逆过程，译码能将二进制码，翻译成代表某一组特定含义的输出信号(即电路的某种状态)。具有译码功能的逻辑电路称为译码器。
显示译码器：半导体数码管(LED数码管)、 液晶显示器(LCD)
3线-8线译码器74138
3线-8线译码器74138功能表

## Slide 23: 典型组合逻辑电路芯片
3、数据选择器：
从一组输入数据中选出某一个输出的电路，也称为多路开关。
 | A1 | A0 | Y1
1 | X | X | 0
0 | 0 | 0 | D10
0 | 0 | 1 | D11
0 | 1 | 0 | D12
0 | 1 | 1 | D13

## Slide 24: 典型组合逻辑电路芯片
4、数值比较器：比较两个数的大小的逻辑电路。
4位数值比较器
OUTPUT(A>B)
OUTPUT(A=B)
OUTPUT(A<B)
INPUT(A>B)
INPUT(A=B)
INPUT(A<B)

## Slide 25
5、加法器：完成两个二进制数相加的逻辑电路。
（1）半加器：不考虑来自低位的进位的两个1位二进制数相加的电路。
（2）全加器：带低位进位的两个 1 位二进制数相加的电路。

## Slide 26
用常用中规模集成组合逻辑器件设计组合电路
1、用译码器设计组合电路
方法：(1)选择集成二进制译码器；
(2)写函数的标准与非-与非式；
(3)确认变量和输入关系；
(4)画连线图。
2、用数据选择器设计组合电路
方法：
(1)写出函数的标准与或式和数据选择器表达式；
(2)对照比较确定输入变量和地址码的对应关系；
输入变量可能是变量(原变量或反变量)，也可能是常量(0或1)。
(3)画连线图。
4选1数据选择器：
8选1数据选择器：

## Slide 27
举例：分别用3-8线译码器和4选1数据选择器实现以下逻辑函数
解：（1）用3-8线译码器实现
② 化成与非-与非式
③ 设 R=A2、A=A1、G=A0 ，则
④ 画连线图
① 写出函数的标准与或式

## Slide 28
举例：分别用3-8线译码器和4选1数据选择器实现以下逻辑函数
解：（2）用4选1数据选择器实现
① 写出函数的标准与或式
② 确定输入变量和地址码的对应关系
令 A=A1，G=A0
则： ， ，
③ 画连线图
写出4选1数据选择器逻辑函数

## Slide 29
举例：分别用74LS153(4选1数据选择器)和74LS152 (8选1数据选择器)实现函数F=AB+BC+AC。
解：(1) 用4选1数据选择器来设计
4选1数据选择器逻辑函数
② 确定输入变量和地址码的对应关系
令 A1=A, A0=B
所以：D0=0， D1=D2=C，D3=1
③ 画连线图
① 写出函数的标准与或式

## Slide 30
举例：分别用74LS153(4选1数据选择器)和74LS152 (8选1数据选择器)实现函数F=AB+BC+AC。
解：(2) 用8选1数据选择器来设计
① 写出函数的标准与或式
8选1数据选择器逻辑函数：
② 确定输入变量和地址码的对应关系
令 A=A2，B=A1，C=A0
则 D3=D5=D6=D7=1，D0=D1=D2=D4=0
③ 画电路图

## Slide 31
第5章 触发器与时序逻辑电路
触发器：逻辑功能、特性方程、相互转换方法

## Slide 32
第5章 触发器与时序逻辑电路
触发器：逻辑功能、特性方程、相互转换方法

## Slide 33
第5章 触发器与时序逻辑电路
触发器：逻辑功能、特性方程、相互转换方法
举例：J-K 触发器在CLK脉冲作用下，要使Q*=1，则输入信号
J=? K=?
解：J-K触发器特性方程 Q*=JQ’+K’Q
要使的 Q*=1，则需 JQ’+K’Q=1，所以 J=1 / Q’， K=0 / Q’
举例：

## Slide 34
第5章 触发器与时序逻辑电路
时序逻辑电路概念
时序逻辑电路通常由组合逻辑电路和存储电路两部分组成，而存储电路是必不可少的。
时序逻辑电路分类：
根据时钟信号的作用方式分类，分为同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路两类。
时序逻辑电路逻辑功能特点：任一时刻的输出信号不仅取决于当时的输入信号，且取决于电路原来的状态。

## Slide 35
第5章 触发器与时序逻辑电路
时序逻辑电路功能的描述方式：
(1) 逻辑方程组：驱动方程、状态方程、输出方程
(2) 状态转换真值表
(3) 状态转换图
(4) 时序图

## Slide 36
第5章 触发器与时序逻辑电路
1、同步时序逻辑电路的分析方法
一般步骤：
(1)确定时序逻辑电路的类型
(2)根据电路写出各触发器的驱动方程
(3)写出各触发器的状态方程
（将各触发器的驱动方程带入到触发器的特性方程）
(4)根据电路写出输出方程
(5)选用合适的描述方式
（可以选择状态转换真值表、状态转移图等方式对电路进行描述）
(6)总结描述时序逻辑电路的功能
(7)视具体需要检查电路是否具有自启动的功能

## Slide 37
举例：分析图示的时序电路，写出驱动方程、输出方程、状态方程，画出电路的状态图，检查电路能否自启动，说明电路的功能。
解：驱动方程：J1=K1=1，J2=K2=A⊕Q1
输出方程：Y=AQ1Q2+A’Q1’Q2’
根据JK触发器特性方程：Q*=JQ’+K’Q
状态方程：Q1*=Q1’，Q2*=A⊕Q1⊕Q2

## Slide 38
状态转换表：
电路的状态图：
该电路的功能：
A=0时作四进制加法计数，A=1时作四进制减法计数。
电路能自启动。
（此功能可尝试用后面的计数器芯片来实现）

## Slide 39
第5章 触发器与时序逻辑电路
常用时序逻辑电路模块：计数器

## Slide 41
（74160和74161的功能表是一样的）
（74190和74191的功能表是一样的）
（74192和74193的功能表是一样的）

## Slide 42
第5章 触发器与时序逻辑电路
用计数器芯片构建任意进制计数器方法：
置零法、置数法
单芯片清零法举例：
电路分析：
当开关S1打到b端，CLR=0清零端无效，计数器从0开始进行加计数器，当计数值为0110（十进制数6）时，清零端CLR=0有效（异步清零），0110是暂态，计数器马上置为0000状态。所以数码管从开关S1打到b端开始，显示值为：0-1-2-3-4-5-0-1-2…，循环往复。
LOAD’=1，置数端无效，DOWN=1，脉冲信号从up端送入，若CLR清零端无效，则计数器为加计数功能。
当开关S1打到a端，CLR=1清零端有效，计数器清零，输出为“0”；

## Slide 43
单芯片置数法举例：
DOWN=1，脉冲信号从up端送入，若CLR清零端和LOAD置数端无效，则计数器为加计数功能。
电路分析：
当开关S1打到a端，CLR=1清零端有效，计数器清零，输出为“0”；
当开关S1打到b端，CLR=0清零端无效，计数器从0开始进行加计数器，当计数值为0110（十进制数6）时，置数端LOAD’=0有效（异步置数），0110是暂态，计数器马上置为0010状态。所以数码管从开关S1打到b端开始，显示值为：0-1-2-3-4-5，循环往复。

## Slide 44
计数器级联整体置零法、整体置数法
举例：利用 74LS160 接成 29 进制计数器。
解：方法一：采用整体置零法的实现电路如下
分析：稳定状态是：00000000-00101000（0-28）；
异步清零：译码状态(回零状态)为00101001（29）；所以当出现状态时00101001（29） 时，复位信号RD’=0，两个芯片即刻都清零。计数值29（00101001）对应的状态是暂态。
步骤：1、先构建100进制计数器；2、确定回零状态（译码状态）；
3、设计产生回零信号的译码电路。

## Slide 45
计数器级联整体置零法、整体置数法
举例：利用 74LS160 接成 29 进制计数器。
解：方法二：采用整体置数法的实现电路如下
分析：稳定状态是：00000000-00101000（0-28）；
同步置数：置数（译码）状态为00101000（28）；
所以当出现状态时00101000(28) 时，预置数信号LD’=0，在下一个时钟上升沿到达时，两个芯片状态为预置数00000000。计数值28(00101000)是稳定状态。
步骤：1、先构建100进制计数器；
2、确定置数状态(译码状态)及预置数；
3、设计产生置数信号的译码电路。

## Slide 46
第5章 触发器与时序逻辑电路
综合电路分析举例
下面图示电路中，74LS161为一个16进制加法计数器（该计数器具有异步清零和同步预置数功能），74LS283是一个四位二进制加法器，74LS157是一个四2选1数据选择器。分析电路：
（1）当开关S1位于b点时，74161的输出QDQCQBQA为多少？3个显示器各显示什么？
（2）当开关S1位于a点后，分析此电路的工作情况。

## Slide 47
此例用到的三个芯片功能表如下：

## Slide 48
第5章 触发器与时序逻辑电路
综合电路分析举例
下面图示电路中，74LS161为一个16进制加法计数器（该计数器具有异步清零和同步预置数功能），74LS283是一个四位二进制加法器，74LS157是一个四2选1数据选择器（各芯片功能表见前面复习内容）。分析电路：
（1）当开关S1位于b点时，74161的输出QDQCQBQA为多少？3个显示器各显示什么？
（2）当开关S1位于a点后，分析此电路的工作情况。

## Slide 49
分析：
（1）当开关S1位于b点时，74161的输出QDQCQBQA为多少？3个显示器各显示什么？
答：当S1位于b点时：
74161的清零端CLR=0有效,计数器清零，QDQCQBQA=0000,数码管U2显示0；加法器74283实现的是乘2运算，结果S4S3S2S1=0000，数码管U4显示0；2选1数据选择器74157选择控制端~A/B=1，所以Y=B，此时Y4Y3Y2Y1=B4B3B2B1=0 0 S2S3=0000，数码管U5显示0；
（2）当开关S1位于a端时，分析此电路的工作情况。
答： 当S1接通a点后：74161清零端CLR=1无效，ENP=ENT=1，计数器正常计数。当计数值为 0100（十进制数4）时，置数端 LOAD=0 有效（同步置数），计数器置数为 0010（十进制数2）。所以74161从启动开始，计数值和数码管U2为：0→1→2→3→4 ；74383实现乘2功能，所以数码管U4显示： 0→2→4→6→8；74157 按B组输入的状态输出，而 B4=B3=0, B2=S2, B1=S3, 所以当74283的输出状态 S4S3S2S1 为 0000 →0010→0100→0110→1000 时，74157的输出 Y4Y3Y2Y1=B4B3B2B1 的状态变化为 0000 →0010→0001→0011→0000 ，所以数码管U5显示为： 0→2→1→3→0 。
三个芯片输出的状态也可见下表：
49

## Slide 50
第6章 存储器与PLD

## Slide 51
第6章 存储器与PLD
存储器相关名词术语，如地址数、字数、字长、数据线及容量等
存储容量=字数×位数=2n×位数
(n:地址代码位数)
举例：已知某存储器标有1K×4字样，回答下列问题：
（1）该存储器有几条地址线？10条地址线（1K=210)
（2）该存储器能存储多少个字？1024个字
（3）每个字长是几位？4位
（4）该存储器有几条数据线？4条
（5）该存储器的容量是多少位？4096位

## Slide 52
第7章 脉冲波形的发生与整形
施密特触发电路、单稳态电路、多谐振荡器的应用功能
由555定时器可以组成施密特触发电路、单稳态电路和多谐振荡电路
555定时器的比较器灵敏度高、输出驱动电流大、功能灵活，在电子电路中获得了广泛应用。
单稳态电路
施密特触发电路
多谐振荡电路
常用于脉冲的变换、延时和定时等
常用于波形变换、幅度鉴别等
是一种自激振荡电路，常作为时钟脉冲信号源

## Slide 53
第7章 脉冲波形的发生与整形
矩形脉冲特性指标

## Slide 54
感谢同学们本学期的辛勤努力！
感谢同学们对老师工作的支持与配合！
祝大家考试顺利！